Рекомендуемая комплектация для сборки теплицы «Дачник Премиум»

| Поз. | Теплица | 3x4 | 3x6 | 3x8 | 3x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фронтон | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Дуга | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 3 | Перемычка с пальцем | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4 | Перемычка без пальца | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Элемент основания рядовой | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Элемент основания концевой | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Колышек для крепления в грунт | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 8 | Завертка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Ручка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Саморез для сборки каркаса 5,5*19 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 11 | Лист поликарбоната сотового 6*2,1 м* | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Саморез для крепления поликарбоната 5,5*25* | 175 | 205 | 235 | 265 |
| 13 | Мебельный болт М6 55, гайка Мб, шайба | 21компл. | 30компл. | 39компл. | 48компл. |
| 14 | Паспорт на сборку | 1 | 1 | 1 | 1 |

*-поставляется при покупке с поликарбонатом

Для комплекта с перегородкой дополнительно поставляются: фронтон (вместо одной из дуг), завертка, ручка, винт М4х40 - 2шт., гайка М4 - 2 шт., саморез 5,5*25- 52шт.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию, не отражая изменения в данном руководстве.

Паспорт на комплектующие для каркаса "Дачник Премиум"

Комплектующие для сборки каркаса " Новатор-3 " изготавливаются из стальной профильной трубы сечением 30x20(для дуг) и 20х20(для перемычек) и сечением 30x30(для основания)

Схема раскроя поликарбоната для фронтонов теплицы

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки каркаса «Дачник Премиум»:

1 .Гарантия на изделия (комплектующие) составляет 12 месяцев с момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации, в том числе в зимний и весенний периоды.

Производитель не несет ответственности за сохранность теплицы, собранной из данных комплектующих с нарушением рекомендаций по сборке и при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и в случае возникшей чрезмерной снеговой нагрузки (более 40 кг/кв.м).

Правила эксплуатации:

- Bo	избежание попадания влаги, пыли и насекомых в открытые соты поликарбоната заклейте нижние торцы скотчем или перфорированной лентой.

- Не	подвергайте  покрытие каркаса теплицы и поликарбонат воздействию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Не является дефектом нарушение целостности окраски и невольные участки коррозии на каркасе и металлических элементах теплицы.

- Теплица класса «Дачник Премиум» рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до + 60 градусов  Цельсия и на снеговую нагрузку не более 40 кг/кв.м, со скоростью ветра не превышающей значение 20 м/сек. При наличии порывов ветра превышающих это значение, рекомендуется дополнительно укрепить теплицу к земле.

- При достижении величины снежного покрова более 100 мм, его необходимо очистить с поверхности теплицы.

Инструкция по монтажу  теплицы из комплектующих для сборки каркаса "Дачник Премиум"

Используемые термины:

Основание - элементы из профильной трубы с пальцами крепления для дуг и фронтонов. Элемент основания рядовой - поз. 5 и элемент основания концевой - поз. 6;

Фронтон - сборочная единица теплицы с дверью, форточкой с отверстиями для крепления перемычек - поперечный элемент каркаса;

Дуга - формообразующая конструкция теплицы с отверстиями для крепления перемычек - поперечный элемент каркаса;

Перемычки - продольные элементы из профильной трубы размерами 20x20. Перемычка с пальцем - поз.З, перемычка без пальца - поз. 5;

Перегородка - сборочная единица теплицы с дверью и форточкой, заменяющая дугу, используется (при необходимости) для разделения пространства теплицы.

Поликарбонат

Рис. А

Правила монтажа теплицы:

- Теплица устанавливается на участке, свободном от насаждений и строений, превышающем размеры теплицы. Не рекомендуется установка теплицы вблизи других строений ближе, чем 2 метра, поскольку в зимнее и весеннее времена года такие строения могу помешать сходу снега и способствовать созданию чрезмерных снеговых нагрузок.

- Участок должен быть ровным без перепадов уровня более чем 0,1м.

Установка теплицы состоит из трех этапов:

•Раскрой поликарбоната;

•Сборка каркаса;

•Крепление поликарбоната.

Раскрой поликарбоната:

  - Положите фронтон на горизонтальную поверхность и разместите на нем поликарбонат. Во избежание смещения при резке (разметке) зафиксируйте его. Затем вырежьте по фронтону необходимый размер поликарбоната (см. схему раскроя).

Детали обшивки для дверей, форточек и пространства над форточками вырезаются отдельно.

  - Вырежьте детали на другой фронтон.

  - Разместите	нарезанные листы поликарбоната на фронтонах и закрепите их саморезами

с шагом 300-500 мм. Отверстия под крепление поликарбоната, ручек, завёрток, крючков и цепочек лучше высверлить заранее, диаметр сверла 3мм. Для крючков и цепочек 6мм, для ручек 10мм.

  - Установите ручки на обе двери и форточки.

Сборка каркаса:

1 .     Выберите место, где должна стоять Ваша теплица. Поверхность должна быть ровной, без резких изменений рельефа, таких как ямы, насыпи и т.п.

    - Соберите основания, состоящие из нескольких элементов, в зависимости от длины теплицы, закрепите саморезами. Сделайте разметку с помощью рулетки и верёвки. Расположите основания (поз. 5 и 6) на земле таким образом, как будет стоять теплица. Вбейте колья в землю через примерно равное расстояние. Ушки колышков должны располагаться внутри теплицы.

    - Перед прикреплением оснований к кольям  выставьте их горизонтально с помощью уровня. Основание закрепить к колышкам при помощи саморезов. В ушках кольев отверстия лучше просверлить заранее. Диаметр сверла 6мм.

    - Дуги установите с шагом 1 м на пальцы основания.

    - Перемычки	(поз.З и 4) прикрепите к  дугам. Закрепите перемычки в каждом поперечном элементе винтами с гайками. Под каждую гайку необходимо подложить шайбу.

    - Установите на основаниях один фронтон (поз.1), поставив его для этого в вертикальное положение. Наденьте фронтон на пальцы основания, зафиксируйте его с внутренней стороны теплицы саморезами.

Обратите внимание на то, что дверь должна открываться наружу.

    - Таким же образом установите зеркально второй фронтон.

Крепление поликарбоната:

      - Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу

(к солнцу), имеющей защитный слой от ультрафиолета. Эта сторона покрыта пленкой с рисунком или имеет непрозрачный оттенок, а противоположная сторона покрыта только прозрачной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить перед установкой на каркас.

      - Укройте верх листами поликарбоната, сначала торцы, затем середину. (Рис. А) Листы крепятся внахлёст. Прикрепите поликарбонат к фронтонам и дугам кровельными саморезами, с шагом 300-500 мм.

      - Оцинкованными саморезами без термо шайб крепятся ручки, завёртки и поликарбонат вдоль петель дверей и форточек (для удобного открывания).